ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

«ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

Итоговый отчет

о выполнении работ по теме:

«Наблюдения за качеством воды в родниках города Перми»

по муниципальному контракту № 1 от 24.05.2019г.

Заместитель директора _____________________ В. В. Фефилов

Начальник Аналитической лаборатории ___________________ М. А. Караваева

Пермь 2019 г.

Содержание

|  | Стр. |
| --- | --- |
| Введение | 3 |
| Проведение лабораторных исследований воды из родников г. Перми | 4 |
| Оценка качества воды в родниках г. Перми | 26 |
| Заключение | 30 |

Введение

Родники - это уникальные естественные источники воды, которые играют большую роль в питании поверхностных водоёмов, а также в поддержании водного баланса близлежащих биоценозов. Родниковая вода представляет собой подземные и грунтовые воды, которые имеют выход на поверхность. Пробиваясь на поверхность, родниковая вода проходит через слои песка и гравия, что обеспечивает ей природную естественную фильтрацию. С давних времен родниковая вода используется населением для питьевых целей благодаря ее особым свойствам.  Кроме питьевого предназначения, родники представляют ценность как в научном, так и в культурно-историческом плане.

Жители городов часто недовольны качеством питьевой воды, подаваемой централизованными системами водоснабжения. В связи с этим, население вынуждено покупать бутилированную воду или пользоваться водой естественных источников -родниковой водой.

Однако родники на территории населенных мест испытывают высокое антропогенное влияние. Одной из важных экологических проблем, которая возникает в результате антропогенного прессинга, является качество водных источников, что влечет за собой необходимость контроля родниковой воды.

Целью данной работы было исследование качества воды в родниках г. Перми.

Данная работа проводилась Аналитической лабораторией ООО «ЭкоЛаб» по муниципальному контракту № 1 от 24.05.2019г. с Управлением по экологии и природопользованию администрации города Перми.

Аналитическая лаборатория ООО «ЭкоЛаб» аккредитована Федеральной службой по аккредитации в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе аккредитации», аттестат аккредитации РОСС RU. 0001.518743.

К выполнению работ была привлечена:

Испытательная лаборатория ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пермском крае» (аттестат аккредитации № RA.RU.21НВ24).

Проведение лабораторных исследований воды из родников города Перми

Согласно технического задания к муниципальному контракту №1 от 24.05.2019 г. наблюдения проводились в зимний, весенний, летний, осенний периоды в следующих родниках, расположенных по адресам:

1. деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а);

2. ул. Ветлужская, 77/ул. Марии Загуменных;

3. ул. Ключевая (между домами по ул. Ключевая, 1а и ул. Ключевая, 2);

4. ул. Гоголя, 7 (родник находится в логу);

5. ул. Мысовая, 2 (родник находится в логу);

6. ул. Староазовская,10;

7. у санатория «Родник» (ул. Кировоградская, 112);

8. у церкви Святого князя Владимира;

9. ул. Шишкина – Кировоградская, 68;

10. ул. Адмирала Нахимова – ул. Кировоградская, 38.

Отбор проб воды, необходимая консервация, хранение и транспортировка осуществлялись в соответствии с требованиями ГОСТ Р 31861-2012 «Вода. Общие требования к отбору проб» и ГОСТ 31942-2012 «Вода. Отбор проб для микробиологического анализа».

В отобранных пробах определяли 21 показатель:

органолептические: запах, привкус, цветность, мутность;

химические: водородный показатель, жесткость общая, нитрат-ионы, общая минерализация (сухой остаток), окисляемость перманганатная, сульфат-ионы, хлориды, нефтепродукты, железо общее, марганец, нитрит-ионы, аммония-ион, свинец;

микробиологические: общие колиформные бактерии, общее микробное число, термотолерантные колиформные бактерии, колифаги.

Результаты количественного химического анализа (КХА) проб воды и оценка степени загрязнения представлены в таблицах 1-10 по каждому роднику (жирным шрифтом выделены превышения ПДК). На приложенных фотографиях №№ 1-20 можно оценить внешнее состояние родников в 2019 г.

Протоколы результатов КХА прилагались в квартальных отчетах, в данном отчет проводится обобщение результатов.

Таблица 1 - Результаты количественного химического анализа проб воды в роднике «деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а)» в 2019 году

| № п/п | Показатель | ПДК | Весенний период, 27.05.2019 | Доли ПДКм.р. | Летний период, 03.07.2019 | Доли ПДКм.р | Осенний период, 25.09.2019 | Доли ПДКм.р | Зимний период, 02.12.2019 | Доли ПДКм.р | Максимальная концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммония-ион (мг/дм³) | 2,6 | < 0,05 | < 0,019 | 0,097 | 0,037 | < 0,05 | < 0,019 | < 0,05 | < 0,019 | 0,097 |
| 2 | pH (ед.pH) | 6-9 | 7,5 | - | 7,3 | - | 7,6 | - | 7,6 | - | 7,6 |
| 3 | Железо общее (мг/дм³) | 0,3 | 0,078 | 0,26 | < 0,05 | < 0,17 | < 0,05 | < 0,17 | 0,058 | 0,19 | 0,078 |
| 4 | Жесткость общая (ºЖ) | 7 | 6,9 | 0,96 | 6,5 | 0,93 | 6,9 | 0,96 | 6,4 | 0,91 | 6,9 |
| 5 | Марганец (мг/дм³) | 0,1 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 |
| 6 | Мутность (ЕМФ) | 2,6 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 |
| 7 | Нефтепродукты (мг/дм³) | 0,1 | 0,0097 | 0,097 | 0,019 | 0,19 | 0,009 | 0,09 | 0,013 | 0,13 | 0,019 |
| 8 | Нитрат-ион (мг/дм³) | 45 | 19 | 0,42 | 8,4 | 0,19 | 25 | 0,56 | 19 | 0,42 | 25 |
| 9 | Нитрит-ион (мг/дм³) | 3 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 |
| 10 | Перманганатная окисляемость (мг/дм³) | 5 | 0,28 | 0,056 | < 0,25 | < 0,05 | < 0,25 | < 0,05 | 0,30 | 0,06 | 0,30 |
| 11 | Сульфат-ион (мг/дм³) | 500 | 39 | 0,078 | 35 | 0,07 | 48 | 0,096 | 41 | 0,082 | 48 |
| 12 | Сухой остаток (мг/дм³) | 1000 | 440 | 0,44 | 374 | 0,37 | 452 | 0,45 | 404 | 0,40 | 452 |
| 13 | Свинец (мг/дм³) | 0,03 | < 0,0002 | < 0,007 | < 0,0002 | < 0,007 | < 0,0002 | < 0,007 | < 0,0002 | < 0,007 | < 0,0002 |
| 14 | Хлориды (мг/дм³) | 350 | 23 | 0,066 | 22 | 0,063 | 28 | 0,08 | 22 | 0,063 | 28 |
| 15 | Цветность (градусы) | 30 | < 1 | < 0,03 | < 1 | < 0,03 | < 1 | < 0,03 | 1,0 | 0,03 | 1,0 |
| 16 | Запах (балл) | не более 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Привкус (балл) | не более 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Колифаги (БОЕ/100 мл) | отсутствие | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено |
| 19 | ОМЧ (КОЕ/мл) | 100 | < 1 | < 0,01 | < 1 | < 0,01 | < 1 | < 0,01 | < 1 | < 0,01 | < 1 |
| 20 | ОКБ (бактерий в 100 мл) | отсутствие | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено |
| 21 | ТКБ (бактерий в 100 мл) | отсутствие | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено |

Таблица 2 - Результаты количественного химического анализа проб воды в роднике «ул. Ветлужская, 77/ул. Марии Загуменных» в 2019 году

| № п/п | Показатель | ПДК | Весенний период, 27.05.2019 | Доли ПДКм.р. | Летний период, 03.07.2019 | Доли ПДКм.р | Осенний период, 25.09.2019 | Доли ПДКм.р | Зимний период, 02.12.2019 | Доли ПДКм.р | Максимальная концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммония-ион (мг/дм³) | 2,6 | < 0,05 | < 0,019 | 0,075 | 0,029 | < 0,05 | < 0,019 | < 0,05 | < 0,019 | 0,075 |
| 2 | pH (ед.pH) | 6-9 | 7,7 | - | 7,6 | - | 7,6 | - | 7,8 | - | 7,8 |
| 3 | Железо общее (мг/дм³) | 0,3 | < 0,05 | < 0,17 | 0,05 | 0,17 | 0,090 | 0,3 | 0,072 | 0,24 | 0,090 |
| 4 | Жесткость общая (ºЖ) | 7 | 5,9 | 0,84 | 5,5 | 0,79 | 5,5 | 0,79 | 5,1 | 0,73 | 5,9 |
| 5 | Марганец (мг/дм³) | 0,1 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 |
| 6 | Мутность (ЕМФ) | 2,6 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 |
| 7 | Нефтепродукты (мг/дм³) | 0,1 | 0,0088 | 0,088 | 0,0052 | 0,052 | 0,0018 | 0,018 | 0,0058 | 0,058 | 0,0088 |
| 8 | Нитрат-ион (мг/дм³) | 45 | 32 | 0,71 | 13,3 | 0,30 | 44 | 0,98 | 39 | 0,87 | 44 |
| 9 | Нитрит-ион (мг/дм³) | 3 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 |
| 10 | Перманганатная окисляемость (мг/дм³) | 5 | 0,62 | 0,12 | < 0,25 | < 0,05 | < 0,25 | < 0,05 | < 0,25 | < 0,05 | 0,62 |
| 11 | Сульфат-ион (мг/дм³) | 500 | 69 | 0,14 | 69 | 0,14 | 74 | 0,15 | 59 | 0,12 | 74 |
| 12 | Сухой остаток (мг/дм³) | 1000 | 422 | 0,42 | 382 | 0,38 | 436 | 0,44 | 376 | 0,38 | 436 |
| 13 | Свинец (мг/дм³) | 0,03 | < 0,0002 | < 0,007 | < 0,0002 | < 0,007 | < 0,0002 | < 0,007 | < 0,0002 | < 0,007 | < 0,0002 |
| 14 | Хлориды (мг/дм³) | 350 | 32 | 0,091 | 22 | 0,063 | 24 | 0,069 | 23 | 0,066 | 32 |
| 15 | Цветность (градусы) | 30 | < 1 | < 0,03 | < 1 | < 0,03 | < 1 | < 0,03 | 1,0 | 0,03 | 1,0 |
| 16 | Запах (балл) | не более 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Привкус (балл) | не более 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Колифаги (БОЕ/100 мл) | отсутствие | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено |
| 19 | ОМЧ (КОЕ/мл) | 100 | < 1 | < 0,01 | < 1 | < 0,01 | < 1 | < 0,01 | < 1 | < 0,01 | < 1 |
| 20 | ОКБ (бактерий в 100 мл) | отсутствие | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено |
| 21 | ТКБ (бактерий в 100 мл) | отсутствие | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено |

Таблица 3 - Результаты количественного химического анализа проб воды в роднике «ул. Ключевая (между домами по ул. Ключевая, 1а и ул. Ключевая, 2)» в 2019 году

| № п/п | Показатель | ПДК | Весенний период, 27.05.2019 | Доли ПДКм.р. | Летний период, 03.07.2019 | Доли ПДКм.р | Осенний период, 25.09.2019 | Доли ПДКм.р | Зимний период, 02.12.2019 | Доли ПДКм.р | Максимальная концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммония-ион (мг/дм³) | 2,6 | < 0,05 | < 0,019 | 0,094 | 0,036 | < 0,05 | < 0,019 | < 0,05 | < 0,019 | 0,094 |
| 2 | pH (ед.pH) | 6-9 | 7,5 | - | 7,6 | - | 7,6 | - | 7,7 | - | 7,7 |
| 3 | Железо общее (мг/дм³) | 0,3 | 0,014 | 0,047 | 0,084 | 0,28 | 0,32 | 1,1 | < 0,05 | < 0,17 | 0,32 |
| 4 | Жесткость общая (ºЖ) | 7 | 8,5 | 1,2 | 7,8 | 1,1 | 7,9 | 1,1 | 7,9 | 1,1 | 8,5 |
| 5 | Марганец (мг/дм³) | 0,1 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 |
| 6 | Мутность (ЕМФ) | 2,6-3,5 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 |
| 7 | Нефтепродукты (мг/дм³) | 0,1 | 0,0070 | 0,07 | 0,010 | 0,1 | 0,009 | 0,09 | 0,0066 | 0,07 | 0,010 |
| 8 | Нитрат-ион (мг/дм³) | 45 | 63 | 1,4 | 9,9 | 0,22 | 71 | 1,6 | 78 | 1,7 | 78 |
| 9 | Нитрит-ион (мг/дм³) | 3 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 |
| 10 | Перманганатная окисляемость (мг/дм³) | 5 | 0,54 | 0,11 | 2,1 | 0,42 | 0,52 | 0,11 | 0,46 | 0,09 | 2,1 |
| 11 | Сульфат-ион (мг/дм³) | 500 | 27 | 0,054 | 43 | 0,086 | 47 | 0,094 | 38 | 0,076 | 47 |
| 12 | Сухой остаток (мг/дм³) | 1000 | 596 | 0,60 | 530 | 0,53 | 590 | 0,59 | 560 | 0,56 | 596 |
| 13 | Свинец (мг/дм³) | 0,03 | 0,00031 | 0,01 | < 0,0002 | < 0,007 | 0,00027 | 0,009 | < 0,0002 | < 0,007 | 0,00031 |
| 14 | Хлориды (мг/дм³) | 350 | 30 | 0,086 | 33 | 0,094 | 36 | 0,10 | 32 | 0,091 | 36 |
| 15 | Цветность (градусы) | 30 | < 1 | < 0,03 | < 1 | < 0,03 | < 1 | < 0,03 | 3,9 | 0,03 | 3,9 |
| 16 | Запах (балл) | не более 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Привкус (балл) | не более 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Колифаги (БОЕ/100 мл) | отсутствие | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено |
| 19 | ОМЧ (КОЕ/мл) | 100 | < 1 | < 0,01 | 11 | 0,11 | 4 | 0,04 | 3 | 0,03 | 11 |
| 20 | ОКБ (бактерий в 100 мл) | отсутствие | не обнаружено | - | 49 | - | 25 | - | 30 | - | 49 |
| 21 | ТКБ (бактерий в 100 мл) | отсутствие | не обнаружено | - | 18 | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | 18 |

Таблица 4 - Результаты количественного химического анализа проб воды в роднике «ул. Гоголя, 7 (родник находится в логу)» в 2019 году

| № п/п | Показатель | ПДК | Весенний период, 27.05.2019 | Доли ПДКм.р. | Летний период, 03.07.2019 | Доли ПДКм.р | Осенний период, 25.09.2019 | Доли ПДКм.р | Зимний период, 02.12.2019 | Доли ПДКм.р | Максимальная концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммония-ион (мг/дм³) | 2,6 | < 0,05 | < 0,019 | < 0,05 | < 0,019 | < 0,05 | < 0,019 | < 0,05 | < 0,019 | < 0,05 |
| 2 | pH (ед.pH) | 6-9 | 7,1 | - | 7,2 | - | 7,3 | - | 7,3 | - | 7,3 |
| 3 | Железо общее (мг/дм³) | 0,3 | 0,19 | 0,63 | < 0,05 | < 0,17 | 0,062 | 0,21 | 0,118 | 0,39 | 0,19 |
| 4 | Жесткость общая (ºЖ) | 7 | 9,1 | 1,3 | 8,6 | 1,2 | 8,7 | 1,2 | 8,1 | 1,2 | 9,1 |
| 5 | Марганец (мг/дм³) | 0,1 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 |
| 6 | Мутность (ЕМФ) | 2,6-3,5 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 | < 0,38 | 1,7 | < 0,38 | < 1,0 |
| 7 | Нефтепродукты (мг/дм³) | 0,1 | 0,0057 | 0,057 | 0,025 | 0,25 | 0,016 | 0,16 | 0,0069 | 0,069 | 0,025 |
| 8 | Нитрат-ион (мг/дм³) | 45 | 47 | 1,04 | 10,6 | 0,24 | 58 | 1,3 | 59 | 1,3 | 59 |
| 9 | Нитрит-ион (мг/дм³) | 3 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 |
| 10 | Перманганатная окисляемость (мг/дм³) | 5 | 0,31 | 0,062 | 0,26 | 0,052 | < 0,25 | < 0,05 | 0,46 | 0,092 | 0,46 |
| 11 | Сульфат-ион (мг/дм³) | 500 | 60 | 0,12 | 57 | 0,11 | 58 | 0,12 | 51 | 0,10 | 60 |
| 12 | Сухой остаток (мг/дм³) | 1000 | 570 | 0,57 | 590 | 0,59 | 608 | 0,61 | 542 | 0,54 | 608 |
| 13 | Свинец (мг/дм³) | 0,03 | 0,0023 | 0,08 | < 0,0002 | < 0,007 | 0,00030 | < 0,007 | < 0,0002 | < 0,007 | 0,0023 |
| 14 | Хлориды (мг/дм³) | 350 | 34 | 0,097 | 32 | 0,091 | 37 | 0,106 | 33 | 0,094 | 37 |
| 15 | Цветность (градусы) | 30 | < 1 | < 0,03 | < 1 | < 0,03 | < 1 | < 0,03 | 3,9 | 0,13 | 3,9 |
| 16 | Запах (балл) | не более 3 | 0 | 0 | 2 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 17 | Привкус (балл) | не более 3 | 0 | 0 | 2 | 0,67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Колифаги (БОЕ/100 мл) | отсутствие | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено |
| 19 | ОМЧ (КОЕ/мл) | 100 | < 1 | < 0,01 | 9 | 0,09 | 7 | 0,07 | 7 | 0,07 | 9 |
| 20 | ОКБ (бактерий в 100 мл) | отсутствие | не обнаружено | - | 8 | - | 40 | - | не обнаружено | - | 40 |
| 21 | ТКБ (бактерий в 100 мл) | отсутствие | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено |

Таблица 5 - Результаты количественного химического анализа проб воды в роднике «ул. Мысовая, 2 (родник находится в логу)» в 2019 году

| № п/п | Показатель | ПДК | Весенний период, 27.05.2019 | Доли ПДКм.р. | Летний период, 03.07.2019 | Доли ПДКм.р | Осенний период, 25.09.2019 | Доли ПДКм.р | Зимний период, 02.12.2019 | Доли ПДКм.р | Максимальная концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммония-ион (мг/дм³) | 2,6 | < 0,05 | < 0,019 | 0,059 | 0,023 | < 0,05 | < 0,019 | < 0,05 | < 0,019 | 0,059 |
| 2 | pH (ед.pH) | 6-9 | 7,3 | - | 7,5 | - | 7,4 | - | 7,4 | - | 7,5 |
| 3 | Железо общее (мг/дм³) | 0,3 | 0,13 | 0,43 | 0,35 | 1,2 | 0,064 | 0,21 | 0,082 | 0,27 | 0,35 |
| 4 | Жесткость общая (ºЖ) | 7 | 8,3 | 1,2 | 8,0 | 1,1 | 8,2 | 1,2 | 9,4 | 1,3 | 9,4 |
| 5 | Марганец (мг/дм³) | 0,1 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 |
| 6 | Мутность (ЕМФ) | 2,6-3,5 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 |
| 7 | Нефтепродукты (мг/дм³) | 0,1 | 0,0066 | 0,066 | 0,0084 | 0,084 | 0,013 | 0,13 | 0,025 | 0,25 | 0,025 |
| 8 | Нитрат-ион (мг/дм³) | 45 | 60 | 1,3 | 11,2 | 0,25 | 69 | 1,5 | 74 | 1,6 | 74 |
| 9 | Нитрит-ион (мг/дм³) | 3 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 |
| 10 | Перманганатная окисляемость (мг/дм³) | 5 | 0,38 | 0,076 | 0,33 | 0,066 | 0,25 | 0,05 | 0,30 | 0,06 | 0,38 |
| 11 | Сульфат-ион (мг/дм³) | 500 | 58 | 0,116 | 49 | 0,098 | 53 | 0,106 | 37 | 0,074 | 58 |
| 12 | Сухой остаток (мг/дм³) | 1000 | 578 | 0,58 | 548 | 0,55 | 616 | 0,62 | 568 | 0,57 | 616 |
| 13 | Свинец (мг/дм³) | 0,03 | 0,00047 | 0,016 | < 0,0002 | < 0,007 | 0,00028 | 0,009 | < 0,0002 | < 0,007 | 0,00047 |
| 14 | Хлориды (мг/дм³) | 350 | 36 | 0,10 | 36 | 0,10 | 42 | 0,12 | 36 | 0,10 | 42 |
| 15 | Цветность (градусы) | 30 | < 1 | < 0,03 | < 1 | < 0,03 | < 1 | < 0,03 | 1,7 | 0,06 | 1,7 |
| 16 | Запах (балл) | не более 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Привкус (балл) | не более 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Колифаги (БОЕ/100 мл) | отсутствие | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено |
| 19 | ОМЧ (КОЕ/мл) | 100 | < 1 | < 0,01 | 1 | 0,01 | 10 | 0,1 | 1 | 0,01 | 1 |
| 20 | ОКБ (бактерий в 100 мл) | отсутствие | не обнаружено | - | 9 | - | обнаружено | - | не обнаружено | - | обнаружено |
| 21 | ТКБ (бактерий в 100 мл) | отсутствие | не обнаружено | - | не обнаружено | - | обнаружено | - | не обнаружено | - | - |

Таблица 6 - Результаты количественного химического анализа проб воды в роднике «ул. Староазовская,10» в 2019 году

| № п/п | Показатель | ПДК | Весенний период, 27.05.2019 | Доли ПДКм.р. | Летний период, 03.07.2019 | Доли ПДКм.р | Осенний период, 25.09.2019 | Доли ПДКм.р | Зимний период, 02.12.2019 | Доли ПДКм.р | Максимальная концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммония-ион (мг/дм³) | 2,6 | < 0,05 | < 0,019 | 0,057 | 0,022 | < 0,05 | < 0,019 | < 0,05 | < 0,019 | 0,057 |
| 2 | pH (ед.pH) | 6-9 | 6,9 | - | 7,1 | - | 7,1 | - | 7,1 | - | 7,1 |
| 3 | Железо общее (мг/дм³) | 0,3 | 0,12 | 0,4 | 0,058 | 0,19 | 0,078 | 0,26 | 0,108 | 0,36 | 0,12 |
| 4 | Жесткость общая (ºЖ) | 7 | 8,7 | 1,24 | 8,0 | 1,14 | 7,7 | 1,10 | 7,1 | 1,01 | 8,7 |
| 5 | Марганец (мг/дм³) | 0,1 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 |
| 6 | Мутность (ЕМФ) | 2,6-3,5 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 |
| 7 | Нефтепродукты (мг/дм³) | 0,1 | 0,0099 | 0,099 | 0,010 | 0,10 | 0,029 | 0,29 | 0,0086 | 0,086 | 0,029 |
| 8 | Нитрат-ион (мг/дм³) | 45 | 38 | 0,84 | 7,2 | 0,16 | 41 | 0,91 | 46 | 1,02 | 46 |
| 9 | Нитрит-ион (мг/дм³) | 3 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 |
| 10 | Перманганатная окисляемость (мг/дм³) | 5 | 0,54 | 0,108 | 0,47 | 0,094 | 0,25 | 0,05 | 0,38 | 0,076 | 0,54 |
| 11 | Сульфат-ион (мг/дм³) | 500 | 105 | 0,21 | 116 | 0,23 | 93 | 0,19 | 91 | 0,18 | 116 |
| 12 | Сухой остаток (мг/дм³) | 1000 | 622 | 0,62 | 622 | 0,62 | 638 | 0,64 | 590 | 0,59 | 638 |
| 13 | Свинец (мг/дм³) | 0,03 | < 0,0002 | < 0,007 | < 0,0002 | < 0,007 | < 0,0002 | < 0,007 | < 0,0002 | < 0,007 | < 0,0002 |
| 14 | Хлориды (мг/дм³) | 350 | 59 | 0,17 | 63 | 0,18 | 65 | 0,19 | 57 | 0,16 | 65 |
| 15 | Цветность (градусы) | 30 | < 1 | < 0,03 | < 1 | < 0,03 | < 1 | < 0,03 | 2,4 | 0,08 | 2,4 |
| 16 | Запах (балл) | не более 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Привкус (балл) | не более 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Колифаги (БОЕ/100 мл) | отсутствие | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено |
| 19 | ОМЧ (КОЕ/мл) | 100 | < 1 | < 0,01 | 5 | 0,05 | 7 | 0,07 | 8 | 0,08 | 8 |
| 20 | ОКБ (бактерий в 100 мл) | отсутствие | не обнаружено | - | 30 | - | обнаружено | - | 3 | - | обнаружено |
| 21 | ТКБ (бактерий в 100 мл) | отсутствие | не обнаружено | - | 30 | - | обнаружено | - | не обнаружено | - | обнаружено |

Таблица 7 - Результаты количественного химического анализа проб воды в роднике «у санатория «Родник» (ул. Кировоградская, 112)» в 2019 году

| № п/п | Показатель | ПДК | Весенний период, 27.05.2019 | Доли ПДКм.р. | Летний период, 03.07.2019 | Доли ПДКм.р | Осенний период, 25.09.2019 | Доли ПДКм.р | Зимний период, 02.12.2019 | Доли ПДКм.р | Максимальная концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммония-ион (мг/дм³) | 2,6 | < 0,05 | < 0,019 | 0,072 | 0,028 | < 0,05 | < 0,019 | < 0,05 | < 0,019 | 0,072 |
| 2 | pH (ед.pH) | 6-9 | 6,1 | - | 6,0 | - | 6,1 | - | 6,2 | - | 6,2 |
| 3 | Железо общее (мг/дм³) | 0,3 | < 0,05 | < 0,17 | < 0,05 | < 0,17 | 0,068 | 0,23 | 0,078 | 0,26 | 0,078 |
| 4 | Жесткость общая (ºЖ) | 7 | 4,8 | 0,69 | 4,7 | 0,67 | 4,7 | 0,67 | 4,0 | 0,57 | 4,8 |
| 5 | Марганец (мг/дм³) | 0,1 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 |
| 6 | Мутность (ЕМФ) | 2,6-3,5 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 |
| 7 | Нефтепродукты (мг/дм³) | 0,1 | 0,0079 | 0,079 | 0,0066 | 0,066 | 0,012 | 0,12 | < 0,005 | < 0,05 | 0,012 |
| 8 | Нитрат-ион (мг/дм³) | 45 | 31 | 0,69 | 12,9 | 0,29 | 40 | 0,89 | 37 | 0,82 | 40 |
| 9 | Нитрит-ион (мг/дм³) | 3 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 |
| 10 | Перманганатная окисляемость (мг/дм³) | 5 | 0,42 | 0,084 | 0,33 | 0,066 | < 0,25 | < 0,05 | 0,30 | 0,06 | 0,42 |
| 11 | Сульфат-ион (мг/дм³) | 500 | 99 | 0,198 | 115 | 0,230 | 113 | 0,226 | 108 | 0,216 | 115 |
| 12 | Сухой остаток (мг/дм³) | 1000 | 496 | 0,496 | 504 | 0,504 | 508 | 0,508 | 434 | 0,434 | 508 |
| 13 | Свинец (мг/дм³) | 0,03 | < 0,0002 | < 0,007 | < 0,0002 | < 0,007 | < 0,0002 | < 0,007 | < 0,0002 | < 0,007 | < 0,0002 |
| 14 | Хлориды (мг/дм³) | 350 | 83 | 0,237 | 82 | 0,234 | 95 | 0,271 | 87 | 0,249 | 95 |
| 15 | Цветность (градусы) | 30 | < 1 | < 0,03 | < 1 | < 0,03 | < 1 | < 0,03 | 3,9 | 0,13 | 3,9 |
| 16 | Запах (балл) | не более 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Привкус (балл) | не более 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Колифаги (БОЕ/100 мл) | отсутствие | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | 2 | - | 2 |
| 19 | ОМЧ (КОЕ/мл) | 100 | < 1 | < 0,01 | < 1 | < 0,01 | < 1 | < 0,01 | < 1 | < 0,01 | < 1 |
| 20 | ОКБ (бактерий в 100 мл) | отсутствие | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | 3 | - | 3 |
| 21 | ТКБ (бактерий в 100 мл) | отсутствие | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено |

Таблица 8 - Результаты количественного химического анализа проб воды в роднике «у церкви Святого князя Владимира» в 2019 году

| № п/п | Показатель | ПДК | Весенний период, 27.05.2019 | Доли ПДКм.р. | Летний период, 03.07.2019 | Доли ПДКм.р | Осенний период, 25.09.2019 | Доли ПДКм.р | Зимний период, 02.12.2019 | Доли ПДКм.р | Максимальная концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммония-ион (мг/дм³) | 2,6 | < 0,05 | < 0,019 | < 0,05 | < 0,019 | < 0,05 | < 0,019 | < 0,05 | < 0,019 | < 0,05 |
| 2 | pH (ед.pH) | 6-9 | 6,1 | - | 6,2 | - | 6,2 | - | 6,3 | - | 6,3 |
| 3 | Железо общее (мг/дм³) | 0,3 | < 0,05 | < 0,17 | 0,086 | 0,29 | 0,068 | 0,23 | 0,052 | 0,17 | 0,086 |
| 4 | Жесткость общая (ºЖ) | 7 | 4,0 | 0,57 | 3,5 | 0,50 | 3,9 | 0,56 | 3,3 | 0,47 | 4,0 |
| 5 | Марганец (мг/дм³) | 0,1 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 |
| 6 | Мутность (ЕМФ) | 2,6-3,5 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 |
| 7 | Нефтепродукты (мг/дм³) | 0,1 | < 0,005 | < 0,05 | 0,0058 | 0,06 | 0,026 | 0,26 | 0,0072 | 0,07 | 0,026 |
| 8 | Нитрат-ион (мг/дм³) | 45 | 37 | 0,82 | 11,8 | 0,26 | 47 | 1,04 | 48 | 1,07 | 48 |
| 9 | Нитрит-ион (мг/дм³) | 3 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 |
| 10 | Перманганатная окисляемость (мг/дм³) | 5 | 0,38 | 0,076 | < 0,25 | < 0,05 | 0,35 | 0,07 | 0,38 | 0,08 | 0,38 |
| 11 | Сульфат-ион (мг/дм³) | 500 | 77 | 0,154 | 68 | 0,136 | 88 | 0,176 | 70 | 0,140 | 88 |
| 12 | Сухой остаток (мг/дм³) | 1000 | 406 | 0,41 | 382 | 0,38 | 426 | 0,43 | 388 | 0,39 | 426 |
| 13 | Свинец (мг/дм³) | 0,03 | < 0,0002 | < 0,007 | < 0,0002 | < 0,007 | 0,00025 | 0,008 | < 0,0002 | < 0,007 | 0,00025 |
| 14 | Хлориды (мг/дм³) | 350 | 59 | 0,169 | 56 | 0,160 | 68 | 0,194 | 62 | 0,177 | 68 |
| 15 | Цветность (градусы) | 30 | < 1 | < 0,03 | < 1 | < 0,03 | < 1 | < 0,03 | 3,1 | 0,103 | 3,1 |
| 16 | Запах (балл) | не более 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Привкус (балл) | не более 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Колифаги (БОЕ/100 мл) | отсутствие | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено |
| 19 | ОМЧ (КОЕ/мл) | 100 | < 1 | < 0,01 | < 1 | < 0,01 | < 1 | < 0,01 | 10 | 0,1 | 10 |
| 20 | ОКБ (бактерий в 100 мл) | отсутствие | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | 3 | - | 3 |
| 21 | ТКБ (бактерий в 100 мл) | отсутствие | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | 3 | - | 3 |

Таблица 9 - Результаты количественного химического анализа проб воды в роднике «ул. Шишкина – Кировоградская, 68» в 2019 году

| № п/п | Показатель | ПДК | Весенний период, 27.05.2019 | Доли ПДКм.р. | Летний период, 03.07.2019 | Доли ПДКм.р | Осенний период, 25.09.2019 | Доли ПДКм.р | Зимний период, 02.12.2019 | Доли ПДКм.р | Максимальная концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммония-ион (мг/дм³) | 2,6 | < 0,05 | < 0,019 | < 0,05 | < 0,019 | < 0,05 | < 0,019 | < 0,05 | < 0,019 | < 0,05 |
| 2 | pH (ед.pH) | 6-9 | 6,2 | - | 6,1 | - | 6,3 | - | 6,3 | - | 6,3 |
| 3 | Железо общее (мг/дм³) | 0,3 | 0,056 | 0,19 | < 0,05 | < 0,17 | < 0,05 | < 0,17 | < 0,05 | < 0,17 | 0,056 |
| 4 | Жесткость общая (ºЖ) | 7 | 6,3 | 0,90 | 6,2 | 0,89 | 6,4 | 0,91 | 6,3 | 0,90 | 6,4 |
| 5 | Марганец (мг/дм³) | 0,1 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 |
| 6 | Мутность (ЕМФ) | 2,6-3,5 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 |
| 7 | Нефтепродукты (мг/дм³) | 0,1 | 0,0053 | 0,05 | 0,010 | 0,10 | 0,006 | 0,06 | < 0,005 | < 0,05 | 0,01 |
| 8 | Нитрат-ион (мг/дм³) | 45 | 15,3 | 0,34 | 8,2 | 0,18 | 29 | 0,64 | 26 | 0,58 | 29 |
| 9 | Нитрит-ион (мг/дм³) | 3 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 |
| 10 | Перманганатная окисляемость (мг/дм³) | 5 | 0,42 | 0,084 | < 0,25 | < 0,05 | < 0,25 | < 0,05 | < 0,25 | < 0,05 | 0,42 |
| 11 | Сульфат-ион (мг/дм³) | 500 | 161 | 0,322 | 151 | 0,302 | 156 | 0,312 | 140 | 0,280 | 161 |
| 12 | Сухой остаток (мг/дм³) | 1000 | 580 | 0,58 | 640 | 0,64 | 620 | 0,62 | 580 | 0,58 | 640 |
| 13 | Свинец (мг/дм³) | 0,03 | < 0,0002 | < 0,007 | < 0,0002 | < 0,007 | < 0,0002 | < 0,007 | < 0,0002 | < 0,007 | < 0,0002 |
| 14 | Хлориды (мг/дм³) | 350 | 88 | 0,251 | 96 | 0,274 | 118 | 0,337 | 111 | 0,317 | 118 |
| 15 | Цветность (градусы) | 30 | < 1 | < 0,03 | < 1 | < 0,03 | < 1 | < 0,03 | < 1 | < 0,03 | < 1 |
| 16 | Запах (балл) | не более 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Привкус (балл) | не более 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Колифаги (БОЕ/100 мл) | отсутствие | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено |
| 19 | ОМЧ (КОЕ/мл) | 100 | < 1 | < 0,01 | < 1 | < 0,01 | 8 | 0,08 | < 1 | < 0,01 | 8 |
| 20 | ОКБ (бактерий в 100 мл) | отсутствие | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено |
| 21 | ТКБ (бактерий в 100 мл) | отсутствие | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено |

Таблица 10 - Результаты количественного химического анализа проб воды в роднике «ул. Адмирала Нахимова – ул. Кировоградская, 38» в 2019 году

| № п/п | Показатель | ПДК | Весенний период, 27.05.2019 | Доли ПДКм.р. | Летний период, 03.07.2019 | Доли ПДКм.р | Осенний период, 25.09.2019 | Доли ПДКм.р | Зимний период, 02.12.2019 | Доли ПДКм.р | Максимальная концентрация |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аммония-ион (мг/дм³) | 2,6 | < 0,05 | < 0,019 | 0,068 | 0,026 | < 0,05 | < 0,019 | < 0,05 | < 0,019 | 0,068 |
| 2 | pH (ед.pH) | 6-9 | 6,7 | - | 6,6 | - | 6,6 | - | 6,6 | - | 6,7 |
| 3 | Железо общее (мг/дм³) | 0,3 | 0,056 | 0,19 | 0,15 | 0,50 | 0,094 | 0,31 | 0,066 | 0,22 | 0,15 |
| 4 | Жесткость общая (ºЖ) | 7 | 7,1 | 1,01 | 7,1 | 1,01 | 7,7 | 1,1 | 6,9 | 0,99 | 7,7 |
| 5 | Марганец (мг/дм³) | 0,1 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 | < 0,05 | < 0,005 |
| 6 | Мутность (ЕМФ) | 2,6-3,5 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 | < 0,38 | < 1,0 |
| 7 | Нефтепродукты (мг/дм³) | 0,1 | 0,0089 | 0,089 | 0,0053 | 0,053 | 0,008 | 0,08 | < 0,005 | < 0,05 | 0,0089 |
| 8 | Нитрат-ион (мг/дм³) | 45 | 26 | 0,58 | 9,5 | 0,21 | 31 | 0,69 | 27 | 0,60 | 31 |
| 9 | Нитрит-ион (мг/дм³) | 3 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 | < 0,007 | < 0,02 |
| 10 | Перманганатная окисляемость (мг/дм³) | 5 | 0,49 | 0,098 | 0,28 | 0,056 | < 0,25 | < 0,05 | 0,52 | 0,104 | 0,52 |
| 11 | Сульфат-ион (мг/дм³) | 500 | 120 | 0,240 | 135 | 0,270 | 147 | 0,294 | 127 | 0,254 | 147 |
| 12 | Сухой остаток (мг/дм³) | 1000 | 652 | 0,65 | 758 | 0,76 | 802 | 0,80 | 688 | 0,69 | 802 |
| 13 | Свинец (мг/дм³) | 0,03 | < 0,0002 | < 0,007 | < 0,0002 | < 0,007 | < 0,0002 | < 0,007 | < 0,0002 | < 0,007 | < 0,0002 |
| 14 | Хлориды (мг/дм³) | 350 | 139 | 0,397 | 138 | 0,394 | 170 | 0,486 | 142 | 0,406 | 170 |
| 15 | Цветность (градусы) | 30 | < 1 | < 0,03 | < 1 | < 0,03 | < 1 | < 0,03 | 1,0 | 0,03 | 1,0 |
| 16 | Запах (балл) | не более 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Привкус (балл) | не более 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Колифаги (БОЕ/100 мл) | отсутствие | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено |
| 19 | ОМЧ (КОЕ/мл) | 100 | < 1 | < 0,01 | < 1 | < 0,01 | < 1 | < 0,01 | < 1 | < 0,01 | < 1 |
| 20 | ОКБ (бактерий в 100 мл) | отсутствие | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено |
| 21 | ТКБ (бактерий в 100 мл) | отсутствие | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено | - | не обнаружено |

Фотография 9, 10. Родник по ул. Мысовая, 2 (родник находится в логу)

Фотография 11,12. Родник по ул. Староазовская,10

Фотография 13, 14. Родник у санатория «Родник» (ул. Кировоградская, 112)

Фотография 15, 16. Родник у церкви Святого князя Владимира

Фотография 17, 18. Родник по ул. Шишкина – Кировоградская, 68

Фотография 19,20. Родник по ул. Адмирала Нахимова – ул. Кировоградская, 38

Оценка качества воды в родниках г. Перми

# Для оценки степени загрязнения вод в родниках результаты анализа сравнивали с нормативами, установленными в СанПин 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников» и СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения».

В результате наблюдений за состоянием воды в родниках г. Перми в 2019 году было установлено:

- Превышения ПДК не зафиксированы в течении всего наблюдаемого периода в родниках, находящихся по адресам:

- деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а);

- ул.Ветлужская,77/ул.Марии Загуменных;

- ул. Шишкина – Кировоградская, 68.

- В роднике, расположенном на ул. Ключевая (между домами по ул. Ключевая, 1а и ул. Ключевая, 2) в течении года было зафиксировано 12 случаев превышения ПДК по следующим показателям:

- Жесткость общая – от 1,1 до 1,2 ед.ПДК в зимний, весенний, летний и осенний периоды. Максимальное превышение установленных норм было выявлено в весенний период.

- Нитраты – от 1,4 до 1,7 ед.ПДК в зимний, весенний и осенний периоды. Максимальное концентрация была зафиксирована в зимний период.

- Общие колиформные бактерии – от 25 до 49 бактерий в 100 мл в зимний, летний и осенний периоды. Максимальное количество бактерий обнаружено в летний период.

- Термотолерантные колиформные бактерии - 18 бактерий в 100 мл в летний период.

- Железо общее – 1,1 ед.ПДК в осенний период.

Наибольшее количество превышений было выявлено в осенний период (по 4 показателям), наименьшее - в весенний период (по 2 показателям).

- В роднике, расположенном на ул. Гоголя, 7 (родник находится в логу) в течении года было зафиксировано 9 случаев превышения ПДК по следующим показателям:

- Жесткость общая – от 1,2 до 1,3 ед.ПДК в зимний, весенний, летний и осенний периоды. Максимальное превышение установленных норм было выявлено в весенний период.

- Нитраты – от 1,04 до 1,3 ед.ПДК в зимний, весенний и осенний периоды. Максимальное концентрация была зафиксирована в зимний период.

- Общие колиформные бактерии – от 8 до 40 бактерий в 100 мл в летний и осенний периоды. Максимальное количество бактерий обнаружено в осенний период.

Наибольшее количество превышений было выявлено в осенний период (по 3 показателям).

- В роднике, расположенном на ул. Мысовая, 2 (родник находится в логу)  в течении года было зафиксировано 11 случаев превышения ПДК по следующим показателям:

- Жесткость общая – от 1,1 до 1,3 ед.ПДК в зимний, весенний, летний и осенний периоды. Максимальное превышение установленных норм было выявлено в зимний период.

- Нитраты – от 1,3 до 1,6 ед.ПДК в зимний, весенний и осенний периоды. Максимальное концентрация была зафиксирована в зимний период.

- Общие колиформные бактерии – от 9 и более бактерий в 100 мл в летний и осенний периоды. Максимальное количество бактерий обнаружено в осенний период.

- Железо общее – 1,2 ед.ПДК в летний период.

Наибольшее количество превышений было выявлено в осенний период (по 4 показателям), наименьшее -в весенний и зимний периоды (по 2 показателям).

- В роднике, расположенном на ул. Староазовская,10 в течении года было зафиксировано 10 случаев превышения ПДК по следующим показателям:

- Жесткость общая – от 1,01 до 1,2 ед.ПДК в зимний, весенний, летний и осенний периоды. Максимальное превышение установленных норм было выявлено в весенний период.

- Нитраты – 1,02 ед.ПДК в зимний период.

- Общие колиформные бактерии – от 30 и более бактерий в 100 мл в летний и осенний периоды. Максимальное количество бактерий обнаружено в осенний период.

- Термотолерантные колиформные бактерии - от 30 и более бактерий в 100 мл в летний и осенний периоды. Максимальное количество бактерий обнаружено в осенний период.

Наибольшее количество превышений было выявлено в осенний, зимний и летний периоды (по 3 показателям), наименьшее - в весенний период (по 1 показателю).

- В роднике, расположенном у санатория «Родник» (ул. Кировоградская, 112) в течении года был зафиксирован 1 случай превышения ПДК по следующему показателю:

- Общие колиформные бактерии – 3 бактерий в 100 мл в зимний период.

- В роднике, расположенном у церкви Святого князя Владимира в течении года было зафиксировано 3 случая превышения ПДК по следующим показателям:

- Нитраты – от 1,04 до 1,07 ед.ПДК в зимний и осенний периоды. Максимальное превышение установленных норм было выявлено в зимний период.

- Общие колиформные бактерии – 3 бактерий в 100 мл в зимний период.

- Термотолерантные колиформные бактерии - 3 бактерий в 100 мл в зимний период.

Наибольшее количество превышений было выявлено в зимний период (по 3 показателям), в весенний и летний периоды превышений не было.

- В роднике, расположенном на ул. Адмирала Нахимова – ул. Кировоградская, 38 в течении года было зафиксировано 3 случая превышения ПДК по следующим показателям:

- Жесткость общая – от 1,01 до 1,1 ед.ПДК в весенний, летний и осенний периоды. Максимальное превышение установленных норм было выявлено в осенний период.

В зимний период превышения ПДК не зафиксированы.

Заключение

В результате проведенных исследований установлено:

- Качество воды соответствовало требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 в течении 2019 года следующих родниках:

- деревня Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а);

- ул.Ветлужская,77/ул.Марии Загуменных;

- ул. Шишкина – Кировоградская, 68.

- Качество воды не соответствовало требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 во все 4 периода наблюдений в следующих родниках:

- ул. Ключевая (между домами по ул. Ключевая, 1а и ул. Ключевая, 2);

- ул. Гоголя, 7 (родник находится в логу);

- ул. Мысовая, 2 (родник находится в логу);

- ул. Староазовская,10.

3. В роднике, расположенном на ул. Адмирала Нахимова – ул. Кировоградская, 38, качество воды не соответствовало требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 в весенний, летний и осенний периоды.

4. В роднике, находящемся у церкви Святого князя Владимира, качество воды не соответствовало требованиям СанПин 2.1.4.1175-02 в зимний и осенний периоды.

5. Вода в роднике у санатория «Родник» (ул. Кировоградская, 112) за весь наблюдаемый период не соответствовала требованиям СанПин 2.1.4.1175-только в зимнее время года по одному показателю.

6. Наименее загрязненными являются родники, расположенные:

-в деревне Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а);

- на ул.Ветлужская,77/ул.Марии Загуменных;

- на ул. Шишкина – Кировоградская, 68.

7. Наиболее загрязненными являются родники, расположенные на:

- ул. Ключевая (между домами по ул. Ключевая, 1а и ул. Ключевая, 2);

- ул. Гоголя, 7 (родник находится в логу);

- ул. Мысовая, 2 (родник находится в логу);

- ул. Староазовская,10.

8.   Наибольшее количество превышений в родниках было зафиксировано в осенний период, наименьшее – в весенний.

# Text boxes

Фотография 1,2. Родник в деревне Субботино (восточнее здания по ул. 1-я Субботинская, 1а)

Фотография 3,4. Родник по ул. Ветлужская, 77/ул. Марии Загуменных

Фотография 5,6. Родник по ул. Ключевая (между домами по ул. Ключевая, 1а и ул. Ключевая, 2)

Фотография 7,8. Родник по «ул. Гоголя, 7 (родник находится в логу)